KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 21.10.2022 12:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 418 |
| Sıra No Malın / İşin Cinsi Miktar Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat 1 OKSİJEN GAZI TÜP TEST YAPILMASI (50 KG LIK) 40 ADET 2 OKSİJEN GAZI TÜP TEST YAPILMASI (40 KG LIK) 50 ADET 3 OKSİJEN GAZI TÜP TEST YAPILMASI (10 KG LIK) 40 ADET 4 OKSİJEN GAZI TÜP TEST YAPILMASI (5 KG LIK) 20 ADET 5 AZOT PROTOKSİT (N20)GAZI TÜP TEST YAPILMASI (35 KG LIK) 10 ADET TOPLAM: |  |  |

İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kısım bazında tamamına  teklif verilecektir.Toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

16-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre, Döner Sermaye ödemesi olarak ortalama 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KONU:

Bu teknik şartname; Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan basınçlı gazlar için çelikten ve alüminyumdan yapılan tüplerin kullanım sırasındaki  periyodik kontrol kurallarına aittir.Ayrıca bu teknik şartname taşınabilir basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yapılması için hazırlanmış olup; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütmesinde olan 25/04/2013 tarih ve 28628 sayılı iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde kullanımı dikkate alınarak hazırlanmıştır.Yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının, Ulusal ve Uluslar arası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda , Üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.                                                                                                                                         TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu ) tarafından akreditasyon sertifikasına sahip A Tipi kuruluşlarca veya A Tipi kuruluşlar tarafından denetlenen ve mesul olunan sözleşme imzalanmış yetkili bayilikleri aracılığıyla yapılması gereken bir iştir.

2-KAPSAM:

Çeşitli gazların basınçlı durumda durdurulmasına yarayan ve dikişsiz olarak çelik malzemeden yapılan tüplerin ve alüminyum malzemeden imal edilmiş tüplerin periyodik kontrol, deney, bakım ve tamirini kapsar.

3-GENEL ŞARTLAR:

Taşınabilir gaz tüpleri  TS 1802,TS 1803,TS 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

GENEL ÖZELLİKLER:

3.1- Tüm basınçlı kaplar iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun olarak test  yapılmalıdır.

3.2- Yönetmelik gereği basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri Makine Mühendisleri  makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler  ya da makine tekniker veya yüksek teknikleri tarafından yapılmalıdır.

3.4 Kontrol sonucu test raporu her bir tank için ayrı ayrı doldurularak yetkili firma kaşeli olarak ilgili birime teslim edilecektir.

3.5- Kontrol sonuç formlarına basınçlı kap teknik bilgileri ve kontrol edilen bilgiler işlenmelidir.

3.6- Basınçlı kaplar üzerine kontrol sonrasında kontrol tarihi ve firma bilgisini belirten etiket yapıştırılmalıdır.

3.7- Yüklenici, saha çalışmaları esnasında elemanları tarafından idare çalışanları, Öğrenciler,  hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.

3.8- Firma; Yapı işlerinde,  iş sağlığı ve güvenliği kanunundan doğan yükümlülüklerini,  çok tehlikeli iş yeri  sınıfı doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.

3.9- Yüklenici; Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek ve bunlara ilgili belgeleri hastane yönetimine İbraz etmek zorundadır.

3.10- Genel olarak eksik veya kusurlar çıkarsa hastane teknik servisi tarafından sorun çözülünce uygun bir tarihte tekrar kontrol yapılacaktır.Tekrar kontrol için firma ayrıca ücret talep etmeyecektir.

4-ÖZEL HUSUSLAR:

4.1-Hastanelerimizce kullanımda olan taşınabilir basınçlı kapların Hastane içerisinde sürekli kullanımından dolayı aynı anda periyodik muayenelerinin yapılması mümkün olmayacaktır.Hastanede Medical gaz ihtiyacını karşılayan taşınabilir basınçlı kapların işleyişi açısından sıkıntı yaşanmaması için periyodik kontrolü yapılacak yetkili firma bu işleyişi aksatmayacak şekilde tedbir almak kaydıyla periyodik muayeneleri gerçekleştirecektir.

4.2-Periyodik muayenelerinin yapılması sakıncalı bulunan taşınabilir basınçlı kapların hurdaya ayrılması işlemleri tespit raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacaktır ve raporlanacaktır.Hurdaya ayrılan tüpler yapılan işlemler sonrası tarafımıza raporları ile birlikte ulaştırılacaktır.

4.3-Periyodik muayene sonrası tespit edilen kayıtlar ve raporlar standartlara uygun olarak düzenlenerek ilgili birime teslim edilecektir.

4.4-Teklif verecek firmalar TÜRKAK (Türk akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını, hizmet yeterlilik belgelerini yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenler ise yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini, teklif dosyasına ekleyecektir.

4.5-Periyodik kontrolü yapılacak olan tiplerin yaklaşık adetleri ekle belirtilmiş olup teklif işlemi birim fiyat üzerinden verilecektir.Fatura periyodik kontrolü yapılan tüp sayısına göre düzenlenecektir.

4.6-Basınçlı kaplar içerisindeki gaz cinsine uygun standart rengine göre boyanacaktır.

4.7-Basınçlı kaplar üzerine Beyaz renkle Hastane ismi yazılacaktır.(KDH)

4.8-Basınçlı kaplar üzerine yapıştırılacak barkodlar içerisinde kullanım süreleri, seri numaraları ve Hastane ismi  yazılacaktır.