KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 01.12.2022 11:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 12 |

| Vakum Pompaları ve Vidalı Kompresörlerinin 2023 Yılı Bakım ve Onarım Hizmet Alımı |
| --- |
| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Aylık) | Toplam Tutar |
| 1 | Vakum pompası | 6 | ADET | 12 | Bakım |  |  |
| 2 | Vidalı Kompresör | 6 | ADET | 12 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2023 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir. İstekli; İşin tamamına teklif vermek zorundadır, işin toplam tutarı üzerinden dikkate alınacaktır.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

- Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre, Döner Sermaye veya Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

# VAKUM POMPALARI VE VİDALI KOMPRESÖRLERİN YILLIK BAKIM VE ONARIM

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Hastanemiz ve bağlı kliniklerde bulunan vakum pompaları ve Vidalı kompresörlerin;

VAKUMLAR

| NO | CİNSİ | KULLANILDIĞI BİRİM | İSTENİLEN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MİKTAR | BİRİM |
| 1 | Vakum pompası | K.D.H. ACİL | 4 | Adet |
| 2 |  | E.M.T. Çocuk Hastanesi | 2 | Adet |

TOPLAM:	   6            Adet

VİDALI KOMPRESÖRLER

| 3 | Vidalı Kompresör | K.D.H. ACİL | 4 | Adet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | E.M.T. Çocuk Hastanesi | 2 | Adet |

TOPLAM: 	  6 	      Adet

Toplam 6 adet Vakum pompasının ve 6 adet vidalı kompresörün, ayda bir (1) olmak üzere, bir yılda on iki (12) defa Yıllık Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarımı yapılacaktır.

1-Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

2-Arıza-Onarım Bakım (Düzeltici Bakım) : Tanımı yapılan cihazın performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanın da belirtildiği şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

VAKUM SİSTEMİ BAKIMINDA YAPILACAK OLAN İŞLEMLER:

-Vakum prosestatının ayar ve kontrolünün yapılması

-Vakum Pompasının yağ seviyesi kontrolü ve eksikse tamamlanması

-Hava filtresi ve göstergelerin kontrolü

-Vakum Pompasının çalışması sırasında yağ,  sızıntısı olup olmadığının kontrolü,

-Seslerin, ana dağıtım hattına kadarki ekipmanların (vana, çekvalf v.b.), bütün göstergelerin kontrolü

-Elektriksel bağlantıların kontrolü

-Montaj vida ve somunlarının kontrol edilmesi ve sıkılması

-Titreşim amortisörlerinin kontrol edilmesi

-Cihaz temizliğinin yapılması, gereken yerlerin kontrolünün yapılması

-Seperatör filtrelerinin orijinali ile değişimi ve kontrolü

VİDALI KOMPRESÖR SİSTEMİ BAKIMINDA YAPILACAK OLAN İŞLEMLER:

-Vidalı Kompresörün yağ seviyesi kontrolü ve eksikse tamamlanması

-Hava filtre gurubu ve göstergelerin kontrolü yapılacaktır. Filtre grubu en az yılda iki defa

bedelsiz orijinali ile değiştirilecektir.

-Sisteme bağlı hava kurutucunun bakımı ve kontrolü

-Kompresörün çalışması sırasında yağ,  sızıntısı olup olmadığının kontrolü,

-Seslerin, bütün göstergelerin kontrolü

-V kayışlarının gerginlik ve yırtılma kontrolünün yapılması

-Hava emiş sisteminin kontrol edilmesi

-Elektriksel bağlantıların kontrolü

-Soğutma sisteminin kontrol edilmesi ve temizlenmesi

-Montaj vida ve somunlarının kontrol edilmesi ve sıkılması

-Titreşim amortisörlerinin kontrol edilmesi

-Tüm sistemdeki (Kompresörler, hava kurutucular ve ana dağıtım hattına kadar olan tüm

bağlantı elemanları ) Diğer kontrol edilmesi gereken yerlerin kontrolünün yapılması.

-Tankların su tahliyesini otomatik yapması sağlanacaktır.

3- Cihaza koruyucu bakım ve onarım işi düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından yapılacaktır.  Teknik personelin listesi kurumumuza verilecektir. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, firma bu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır.

4-Herhangi bir arıza meydana geldiğinde, idare durumu firmaya yazılı veya telefon ile bildirilecektir.  Bu bildirimden itibaren en fazla 3 (üç) saat içinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en fazla 2 (iki) saat sürede giderilecek ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır.

5- Yüklenici; rutin bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi idareye arıza raporu ile bildirecektir. Ayrıca ilgili parça için fiyat teklifinde bulunulacaktır. İdare ihtiyaç olan yedek parçayı uygun gördüğü firmadan temin edebilir. Firma idarenin temin ettiği parçanın montajını bedelsiz olarak gerçekleştirecektir. Eğer idare yüklenici firmanın parça ile ilgili teklifini kabul ederse; istenilen yedek parçanın normal şartlarda yurtiçi teminlerde 48 (kırk sekiz) saati, yurt dışı teminlerde ise 8 (sekiz) günü geçmeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

6-Firma tarafından Teknik özelliklerine göre temin edilen yedek parçalar en az 1 (Bir) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan veya bozulan yedek parçalar yenisi ve orijinali ile ücretsiz değiştirilecektir.

7-Yapılacak bakımlar, hastane teknik personelin gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı, cihazı kullanan personel ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, bir nüshası ilgili cihazın bakım dosyasına konulacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

8- Bakımı yapılacak kompresör veya vakum pompalarının sayısını idare istediği zaman artırabilir.

9-Firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

10-Firma devlet kurumları tarafından düzenlenmiş benzer işlere ilişkin İş Deneyim Belgesini Referans listesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

11-Firma; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

12-Firma, arızaya zamanında müdahale etmekte gecikir ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasa da yaptırılır ve faturası yüklenici (bakımı yapan) firma tarafından ödenir.

13-Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici firma ile yapılan sözleşme kurumumuz tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir. Bu fesihten dolayı yüklenici firmaya herhangi bir tazminat ve ödeme yapılmaz. Arızaların yapılmamasından dolayı hastaların uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Hastanemize yöneltilecek maddi ve manevi tazminat taleplerinden ve hastanede meydana gelecek her türlü hasarlardan ve doğabilecek hukuki sorumluluklardan yüklenici (bakımı yapan) firma sorumludur.

14-Doğal afetler, yangın, vb. mücbir sebeplerden ve cihazın hatalı kullanımından dolayı meydana gelen hasarlar bu şartname kapsamı dışındadır.

15- Bu şartname 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında bir yıl süre ile geçerlidir. İş bu Teknik Şartname, 2 (İki) sayfa ve 15 (On Beş) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde

T.C Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.