KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 01.12.2022 14:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 13 |

| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| --- |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Her Bakım İçin) | Toplam Tutar |
| 1 | KDH Acil Alfamax Akıllı Sistem ve Yangın Algılama Sensörleri | 300 | ADET | 4 | Bakım |  |  |
| 2 | EMT Çocuk Kliniği Alfamax Akıllı Sistem ve Yangın Algılama Sensörleri | 400 | ADET | 4 | Bakım |  |  |
| 3 | Akıl Ruh Sağlığı Alfamax Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET | 4 | Bakım |  |  |
| 4 | TRSM 2 (Erkilet) Alfamax Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET | 4 | Bakım |  |  |
| 5 | GETAT Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET | 4 | Bakım |  |  |
| 6 | TRSM 1 (KDH) Alfamax Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET | 4 | Bakım |  |  |
| 7 | Hemşire Çağrı (Alfamax) | 100 | ADET | 4 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2023 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir. İstekli; İşin tamamına teklif vermek zorundadır, işin toplam tutarı üzerinden dikkate alınacaktır.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

- Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre, Döner Sermaye veya Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

# YANGIN ALGILAMA, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Kayseri Devlet Hastanesi ve Bağlı kliniklerde bulunan; Alfamax Akıllı Sistem ve Yangın Algılama Sensörlerinin Yıllık (üç ayda bir) 4 adet bakım ve kontrolleri yapılacaktır. Bu şartname yapılacak olan Koruyucu Bakımı ve Arıza-Onarımı hizmetini kapsamaktadır

| NO | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI | ÖLÇÜSÜ | AYRINTILI GEREKÇESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KDH Acil Alfamax Akıllı Sistem ve Yangın Algılama Sensörleri | 300 | ADET | Kayseri Devlet Hastanesi ve Bağlı Kliniklerde Bulunan Yangın Algılama ve Hemşire Çağrı Sistemlerinin Yıllık Bakım Onarımı |
| 2 | EMT Çocuk Kliniği Alfamax Akıllı Sistem ve Yangın Algılama Sensörleri | 400 | ADET |  |
| 3 | Akıl Ruh Sağlığı Alfamax Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET |  |
| 4 | TRSM 2 (Erkilet) Alfamax Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET |  |
| 5 | GETAT Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET |  |
| 6 | TRSM 1 (KDH) Alfamax Yangın Algılama Alarm Sistemi | 1 | ADET |  |
| 7 | Hemşire Çağrı (Alfamax) | 100 | ADET |  |

1-Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

Periyodik Bakımda Yapılacak İşler:

Yangın Algılama İçin:

- Kablo bağlantılarının kontrolünün yapılması,

- Klemens kontrollerinin yapılması,

- Yangın sistemi elemanlarının iç/dış temizlik ve bakımlarının yapılması,

- Intelligent Adresli yangın algılama cihazlarının adres bilgi kontrolü ve hassasiyet seviyesinin testlerinin yapılması,

- Cihaz tipine göre performans testlerinin yapılmasını ( duman dedektörlerinin spreyle alarma geçirilmesi, butonların basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini) içermektedir.

- Akü bağlantılarının kontrolünün, akü voltajının ölçümlerinin yapılması,

- Tuş takımı ve display kontrolünün yapılması,

- Panele bağlı kablo tesisatının kontrol ve testlerinin yapılması,

- Panelin klemens bağlantılarının kontrol edilmesi,

- Loop ve diğer çıkışların voltajının ölçülerek nominal değerde olup olmadığına bakılması,

- Yangın kaçış senaryosu dâhilinde panelde olan yangın senaryosunun incelenmesi ve gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesini içermektedir.

- Sistem cihazları tamamen elden geçirildikten sonra; yangın alarmları verdirilerek cihazların iç ve dış bakımlarının son bir kez kontrol edilmesi.

- Bakım esnasında karşılaşılan arızalı cihazların arızaya geçme sebebi belirlendikten sonra; tamir edilebilirse tamiri, tamir imkânı yok ise idarenin yazılı onayı alındıktan sonra bedeli karşılığı değişiminin yapılması.

- Sistemin komple çalışması için gerekli kontrol ve bakımların yapılması

Ayrıca Kontrol komisyonunun sistemle ilgili önereceği diğer kontrolleri de yapacaktır.

Hemşire Çağrı İçin:

- Kablo bağlantıları

- Klemens kontrolleri

- İç ve dış bakımları

- Adres bilgi kontrolü

- Kapı üstü lamba kontrolü

- Çağrı reset prizi elseti kontrolü

- Lamba kontrol devresi kontrolü

- Cihaz tipine göre testler yapılır ( her bir adrese ait olan cihazların çalıştığı gözlemlenir)

- Hemşire çağrı panelinin bakımı yapılır

- Enerji bağlantıları kontrol edilir, voltajı ölçülür.

- Tuş takımı kontrol edilir.

- Panele bağlı kablo tesisatında herhangi bir sorun olup olmadığı cihaz register edilerek test edilir.

- Panelin klemens bağlantıları kontrol edilir, çıkışların voltajı ölçülerek nominal değerde olup olmadığına bakılır.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme İçin:

- Kablo bağlantıları

- Klemens kontrolleri

- İç ve dış bakımları

- Pil kontrolü

- Cihazların yön kontrolleri

- Cihaz tipine göre performans testleri

- Yukarıdaki testler ve kontroller tamamlandıktan sonra;

- Tüm acil aydınlatma ve yönlendirme cihazlarının

- Acil durumda ve elektrik kesintilerinde istenilen sürede çalıştığı kontrol edilir.

2-Arıza-Onarım Bakım (Düzeltici Bakım) : Tanımı yapılan cihazın performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanında istendiği şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

3- Cihaza koruyucu bakım ve onarım işi düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından Yangın Algılama Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Teknik personelin listesi kurumumuza verilecektir. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, Yüklenici bu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır.

4- Herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman, idare durumu firmaya yazılı veya telefonla bildirecektir. Bu bildirimden en geç bir saat içerisinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 8 (sekiz) saat içerisinde giderilmiş olacak ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır.

5- Rutin bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi için idareye arıza raporu ile bildirilecektir. Ayrıca ilgili parça için fiyat teklifinde bulunulacaktır. İdare parça temininde serbest olup istediği yerden alabilir. Firma idarenin temin ettiği parçayı bedelsiz olarak monte edecektir. Eğer idare firmanın parça ile ilgili teklifini kabul ederse, parça temin süresi yurt içinden temin edilecek parçalar için kara ve hava ulaşımının normal şartlarda yapılamadığı veya gümrüklerin normal çalışmadığı durumlar dışında 48 (kırk sekiz) saati, yurt dışından temin edilecek parçalar için 8 (sekiz) günü geçmeyecektir.

6-Firma tarafından teknik özelliklerine göre temin edilen yedek parçalar en az 2 (İki) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan veya bozulan yedek parçalar yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir. Teklif ile birlikte 2022 yılı için Yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süre ile geçerli olacaktır.

7- Yapılacak bakımlar, hastane teknik personeli gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı, cihazı kullanan personel ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

8-Yüklenici; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

9-Yüklenici, arızaya zamanında müdahale etmekte gecikir ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasa da yaptırılır ve bedeli yüklenici firma tarafından ödenir.

10-Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici ile yapılan sözleşmede bulunan hükümler uygulanacaktır.

11- Kullanıcılara ve ilgili teknik personellere eğitim verilecektir. Kullanıcı ve program şifreleri yazı ile idareye teslim edilecektir.

12- 01/01/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerlidir.

13- Yüklenici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi ve Marka servis yetki belgesi olacaktır.

İş bu Teknik Şartname, 3 (üç) sayfa ve 13 (On üç) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde TC. Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.