KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 01.12.2022 11:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 07 |
| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Aylık) | Toplam Tutar |
| 1 | Kazanlar,Brülörler ve Ekipmanların Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı | 9 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2023 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

# KAZANLAR, BRÜLÖRLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN EKİPMANLARI İÇİN

# YILLIKBAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

Konu: Hastanemiz ve Bağlı kliniklerde bulunan doğalgaz kazanlarının ve bağlı müştemilatının periyodik bakım - onarım hizmet alımı Teknik şartnamesi.

| NO | CİNSİ | KULLANILDIĞI BİRİM | İSTENİLEN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MİKTAR | BİRİM |
| 1 | Viessmann marka kazan1700000 kcal/h | Kayseri Devlet Hastanesi | 1 | Adet |
| 2 | Baymak 250000kcal/h | AMATEM | 1 | Adet |
| 3 | Viessmann marka kazan350 | GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) | 1 | Adet |
| 4 | Boschmarka 86000kcal/h (Kombi) | Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 2 | 2 | Adet |
| 5 | Termodinamik | E.M. Tarman çocuk Hastanesi | 2 | Adet |
| 6 | De-Dietrich 56000kcal/h (Kombi) | İldem Semt Polikliniği | 2 | Adet |

Toplam 9(Dokuz adet) kazan ve müştemilatı

- 5Adet doğalgaz brülörü,

- Kazan dairelerinde bulunan genleşme tankları

-Merkezdeki Kazan dairesi 3 adet ana ring hatlarına ve Geriatri merkezindeki pompalar ve frekans konvertör panoları,

- Hastane genelindeki (Ek binalar ve bloklarda bulunan eşanjör daireleri gibi) bütün ısıtma istasyonlarında bulunan otomatik kontrol panoları, 3 yollu motorlu vanalar, frekans konvertörlü pompalar, sıcaksu sistemlerini kapsamaktadır. Ayda bir (1) olmak üzere, Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarımı yapılacaktır.

1-Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

2-Arıza-Onarım Bakım (Düzeltici Bakım) : Tanımı yapılan cihazın performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanında belirtilen şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

KAZAN DAİRESİ:

BakımKapsamı

- Kaskadve Kazan kontrolpanelifonksiyonlarınınkontrolü, arızabildirimiolup	olmadığınınkonrolü

- Brülör ve Pompalar frekans kontrol panellerinin kontrolu.

- Kazanlarda yoğuşma olup olmadığının kontrolu.

- Isıtma esnasında tüm kontrol ve emniyet donanımlarının fonksiyon kontrolü,

- Kazan iç temizliği, kazan gaz tarafı temizliği,

- Kazan 2 yollumotorluvanalarınınkontroluvetesti

- Doğalgazhattıvesistemininkaçakkontrolu

- KüreselVanalar, Selenoidvalf, filtrlerinbakımıvetemizliği

- Kapalıgenleşmetanklarınınbasınçkontroluvebasınçayarlanması,

- Emniyetventillerininkontrolu,

- Su basıncıveseviyesininkontrolu,

- Binazonlarınınkontrolu

- Brülörbakımındabacagazıanaliziyardımıileyapılacaktır.

- Brülöremniyetkontrolekipmanlarınınkontrolü

- BacaAnalizCihazıyardımıile,Baca Gazı Sıcaklığı, BacadakiOksijenYüzdesi, Bacadaki CO

yüzdesi,Bacadaki CO2 yüzdesi, YanmaVerimi, Hava FazlalıkKatsayısı, gibideğerlerinölçümüvebrülörayarıyapılacak. Bacaçekişiilebağlantılıolarakkontroledilecektir.

- Yıllıkbacatemizliğiyapılarak, temizliğinyapıldığınadairbelgeverilecektir. Herhangibirücret

talepedilmeyecektir.

-Ruh Sağlığı Polikliniğinde ve İldem Semt Polikliniğinde bulunanduvar tipi yoğuşmalı kazanlar

garanti kapsamında olup, ihtiyaç halinde kazan bakımları yetkili servisine yaptırılacaktır. Ancak;

Kazanların haricindeki bütün; pompa, vana, kontrol panelleri gibi armatürlerin bakımı da bu

sözleşme kapsamında yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Merkez kampüsünde veya ek binalarda yapılması muhtemel kazan dairesi revizyonundan

(yenilenmesinden) sonra garanti kapsamında olan kazan ve brülörlerinbakımı, ihtiyaçhalinde yetkili servisine yaptırılacaktır. Ancak; Kazanların haricindeki bütün;pompa, vana, kontrol panelleri gibi armatürlerin bakımı da bu sözleşme kapsamında yüklenici firma tarafından yapılacaktır

ZON İSTASYONLARI:

BakımKapsamı:

- ZON kontrol paneli fonksiyonlarının kontrolü

- Frekans konvertörlü pompaların kontrolu, debi ve basınç ayarı,

- 3 yollu motorlu vanaların kontroluvetesti,

- Sıcaksusistemininkontroluvesıcaklıkayarı,

- Emniyetventilikontroluvefonksiyontesti ,

- Çekvalf, pisliktutucugibielemanlarınkontrolüvetemizlenmesi,

- Sıcaksueşanjörlerininkontrolüvetemizlenmesi

3- Cihaza koruyucu bakım ve onarım işi düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından yapılacaktır. Teknik personelin listesi kurumumuza verilecektir. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, firma bu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır.

4- Herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman, idare durumu firmaya yazılı veya telefon ile bildirecektir. Bu bildirimden en geç 1 (bir) saat içerisinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde giderilmiş olacak ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır.

5-Yüklenici; rutin bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi idareye arıza raporu ile bildirecektir. Ayrıca ilgili parça için fiyat teklifinde bulunulacaktır. İdare ihtiyaç olan yedek parçayı uygun gördüğü firmadan temin edebilir. Firma idarenin temin ettiği parçanın montajını bedelsiz olarak gerçekleştirecektir. Eğer idare yüklenici firmanın parça ile ilgili teklifini kabul ederse; istenilen yedek parçanın normal şartlarda yurtiçi teminlerde 48 (kırk sekiz) saati, yurt dışı teminlerde ise 8 (sekiz) günü geçmeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

6- Yapılacak bakımlar, hastane teknik personellerinden oluşan Muayene ve kabul Komisyonu gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı, cihazı kullanan personel ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, bir nüshası ilgili cihazın bakım dosyasına konulacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

7-Firma devlet kurumları tarafından düzenlenmiş benzer işlere ilişkin İş Deneyim Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

8-Firma tarafından teknik özelliklerine göre temin edilen yedek parçalar en az 2 (iki) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan veya bozulan yedek parçalar yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

9-Firma; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

10-Firma, arızaya zamanında müdahale etmekte gecikir ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasada yaptırılır ve faturası yüklenici firma tarafından ödenir.

11-Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici firma ile yapılan sözleşme kurumumuz tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir. Bu fesihten dolayı yüklenici firmaya herhangi bir tazminat ve ödeme yapılmaz. Arızaların yapılmamasından dolayı hastaların uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Hastanemize yöneltilecek maddi ve manevi tazminat taleplerinden ve hastanede meydana gelecek her türlü hasarlardan ve doğabilecek hukuki sorumluluklardan yüklenici firma sorumludur.

12-Doğal afetler, yangın, vb. mücbir sebeplerden ve cihazın hatalı kullanımından dolayı meydana gelen hasarlar bu şartname kapsamı dışındadır.

13- Çalışmayan (Arızalı) kazanlara bakım ücreti ödenmeyecektir.

14- Bu şartname 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında geçerlidir. İşbu Teknik Şartname, 3 (üç) sayfa ve 14 (On Dört) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde

T.C Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.