KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 12.04.2022 14:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | Fako Cerrahi Seti Alımı YAKLAŞIK MALİYET |
| Sıra No | Malın / İşin Cinsi | Miktar | Birimi | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 1 | Fako Cerrahi Seti | 2 | Adet |  |  |
| Toplam Tutarı: |  |

İdari şartlar,

1-Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilecektir

2-Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile varsa SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

6-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Döner Sermaye Bütçe ödemesi olarak ortalama 180 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

7-İhale olması planlanan bu alımın; parasal tutarlar içerisinde olması halinde, satın alması doğrudan temin yöntemine idare tarafından karar verilebilir.

B-) KONU: Kayseri Devlet Hastanesi göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin genel şartlarını kapsar.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ :

- İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerde hiç fark olmamalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.

- Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)

- Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.

- İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alışverişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.

- Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

- Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.

- İstenen bütün malzemelerin numune örneği olmalıdır.

- İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde hatalı kullanım dışında bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletleri 45 gün içerisinde yenileriyle değiştirecektir. Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili olacaktır. Garanti üretici, ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. İlk 2 yıl sonrasında doğacak sorunlarda alet temininden itibaren 10 yıl boyunca ücret karşılığında hizmet garantisi olmalıdır.

- İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ürünlerin teslimi esnasında verecektir.

C-) KONU: Kayseri Devlet Hastanesi göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin teknik özelliklerini kapsar.

| S.NO | MALZEMENİN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | ADET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-4008 Wescott Makas | Uç kısmı orta boyda,eğimli ve künt olacaktır.Uzunluğu 120mm olmalıdır.Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet delik olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 2 | 20-6003 Vannas Makas | Kesici,uç kısmı 5mm, düz, toplam boy uzunluğu 95mm olup, orta kısmında kılavuz iğnesi olan kapsül makası olacaktır.Üzerinde elden kaymayı önleyen girintiler ve çıkıntılar olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu olacaktır.Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 3 | 11-6010 Bağlama Forsepsi | Ucu 8mm ve düz, 8-0 ila 11-0 arası sütür bağlamalarında kullanılan bağlama penseti olmalı.Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, 85mm uzunluğunda, sap kısımlarında ergonomik olarak dizayn edilmiş tırtıklı olmalı.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası kodu yazılı olacaktır. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 4 | 10-9008 Bağlama Forsepsi | Ucu 6mm ve düz, 8-0 ila 11-0 arası sütür bağlamalarında kullanılan bağlama penseti olmalı.Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, 110mm uzunluğunda, sap kısımlarında ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği olmalı.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası kodu yazılı olacaktır. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 5 | 11-7011 Kolibri Forseps | Ucu çok hassas 1x2 dişli ve 0.8mm olan,sap kısmında ergonomik olarak dizayn edilmiş üç adet pozisyon deliği ve iç kısmında kılavuz iğnesi olup,bağlama platformu sayısı alet üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalı.Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılmış kodu ve markası olmalıdır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 6 | 10-8008 Doku Forsepsi | Hassas 0.5mm kalınlığında düz uçlu,tying platformlu,sapları üzerinde elden kaymayı önleyen üç delikli olan,doku penseti olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu olup,paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 7 | 41-1006 Lens Manipulatör | 1mm çaplı künt ucu olan, uç kısmı 45 derece açılı ve ucunda itip çekmeye yarayan kancası olan, 125mm ve koruma kapaklı ve üzerinde markası silinmeyecek biçimde yazılı lens manipulatörü olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |

| 8 | 90-7002 İğne Tutucu | Kilitsiz,uc kısmı oldukça hassas eğimli, tutucu çene uzunlu 12mm, tam boy uzunluğu 135mm olan iğne tutucusu olacaktır.Sapları üzerinde ergonomik olarak dizayn edilmiş,alet paslanmaz çelikten imal edilmiş üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal kataloqu üzerinde görülecektir. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31-3002 Göz Bleferosta | Açılı göz spekulumu olacaktır. Bıçak uzunluğu 15mm olacaktır.Kapak tutan kısımları açık telden ve paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.Spekulum vidalı sistemle ayarlanabilir özellikte olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. Toplam uzunluğu 65mm olmalıdır. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 10 | 11-5013 Kapsul Forsepsi | Paslanmaz çelikten imal edilmiş, ucu kapsül tutmak için oldukça inceltilmiş olup.Kavisli Uç kısmının açıdan sonraki uzunluğu 103mm olacaktır.Açılı uç üzerinde tampon çıkıntılar olup böylelikle irisin penset içinde sıkışmasını önleyecek biçimde üretilmiş olacaktır.Sap kısmı yarı küresel olup iç kısmında kılavuz iğnesi olacaktır. Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. Uç kalınlığı 0.4mm olacaktır. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 11 | K7-5811 Aspirasyon Elciği | 21G kalınlığında 0.35 mm portlu uç kısmı polişerli ve eğimli aspirasyon el sapı olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır.Paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 12 | K7-5839 İrrigasyon Elciği | Ucu,21G kalınlığında, 0.5 mm üst sürkülasyon delikli, ve eğimli aspirasyon el sapları olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır.Paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 13 | K9-2030 Sterilizasyon Kutusu | İçerisinde 10 ila 15 adet arasında alet barındıracak kapasitede olup en az 265x160x25mm ölçülerinde ve yine içerisinde en az 1 adet silikon çim bulunan sterilizasyon kutusu olacaktır. 134° otoklav sıcaklığına dayanabilecektir.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. Bedelsiz olarak teslim edilmelidir. ÜTS kaydı olması gerekmektedir. | 2 |
| 14 | K5-8215 IOL Katlama Penseti | Yumuşak lensleri katlamak için ucunda 1mm kalınlığında polişerli iç dairesel konkav dişler olmalı,Uç kısmı açılı olacaktır..Yumuşak lenslerin tutulabilmesi için kullanılacaktır.İç kısmında kılavuz iğnesi olacaktır.Aletin üzerinde elden kaymayı önleyen üçer adet pozisyon deliği olacaktır.Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu olacaktır. | 2 |